# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# Емкости подземные дренажные «ЕП» и «ЕПП»

Внимание! Знаком «Х» отметьте в столбце «№1»  обозначение емкости, которою Вы заказываете.

| №1 | Обозначение по ТУ | Объем, м3 | D, мм | h, мм | Материальное исполнение | Масса, кг | Габаритные размеры, LxBxH, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальный | рабочий |  |  |  |  |  |
|  | ЕП8-2000-1300-2 | 8 | 7,3 | 2000 | 1300 | 2 (минус 40 0С) | 1890 | 2895х2055х4110 |
|  | ЕП8-2000-1300-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕПП8-2000-1300-2 |  |  |  |  | 2 (минус 40 0С) | 1940 |  |
|  | ЕПП8-2000-1300-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕП8-2000-2000-2 |  |  |  | 2000 | 2 (минус 40 0С) | 2360 | 2895х2060х4815 |
|  | ЕП8-2000-2000-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕПП8-2000-2000-2 |  |  |  |  | 2 (минус 40 0С) | 2430 |  |
|  | ЕПП8-2000-2000-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕП12,5-2000-1300-2 | 12,5 | 11,1 |  | 1300 | 2 (минус 40 0С) | 2470 | 4270х2055х4110 |
|  | ЕП12,5-2000-1300-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕПП12,5-2000-1300-2 |  |  |  |  | 2 (минус 40 0С) | 2520 |  |
|  | ЕПП12,5-2000-1300-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕП16-2000-1300-2 | 16 | 13,2 |  |  | 2 (минус 40 0С) | 2590 | 5025х2055х4110 |
|  | ЕП16-2000-1300-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕПП16-2000-1300-2 |  |  |  |  | 2 (минус 40 0С) | 2680 |  |
|  | ЕПП16-2000-1300-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕП20-2400-900-2 | 20 | 19,4 | 2400 | 900 | 2 (минус 40 0С) | 2940 | 5165х2415х4110 |
|  | ЕП20-2400-900-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕПП20-2400-900-2 |  |  |  |  | 2 (минус 40 0С) | 3020 |  |
|  | ЕПП20-2400-900-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕП25-2400-900-2 | 25 | 22,5 |  |  | 2 (минус 40 0С) | 3280 | 5920х2415х4110 |
|  | ЕП25-2400-900-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕПП25-2400-900-2 |  |  |  |  | 2 (минус 40 0С) | 3380 |  |
|  | ЕПП25-2400-900-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕП25-2400-1300-2 |  |  |  | 1300 | 2 (минус 40 0С) | 3390 | 5920х2415х4510 |
|  | ЕП25-2400-1300-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕПП25-2400-1300-2 |  |  |  |  | 2 (минус 40 0С) | 3490 |  |
|  | ЕПП25-2400-1300-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕП40-2400-1600-2 | 40 | 34,7 |  | 1600 | 2 (минус 40 0С) | 4750 | 8940х2415х4810 |
|  | ЕП40-2400-1600-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕПП40-2400-1600-2 |  |  |  |  | 2 (минус 40 0С) | 4890 |  |
|  | ЕПП40-2400-1600-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕП63-3000-1000-2 | 63 | 54,6 | 3000 | 1000 | 2 (минус 40 0С) | 7110 | 9150х3075х4815 |
|  | ЕП63-3000-1000-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |
|  | ЕПП63-3000-1000-2 |  |  |  |  | 2 (минус 40 0С) | 7260 |  |
|  | ЕПП63-3000-1000-3 |  |  |  |  | 3 (минус 60 0С) |  |  |

D – внутренний диаметр; h - высота горловины

| № п.п. | Необходимые сведения | Необходимые параметры (заполняется заказчиком) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Среда | светлые нефтепродукты |  |
|  |  | тёмные нефтепродукты |  |
|  |  | вода |  |
|  |  | другая (указать какая) |  |
| 2 | Рабочие параметры процесса | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,07(0,7) |
|  |  | Рабочая температура, °С |  |
|  |  | Производительность, м3/час |  |
| 3 | Наружное покрытие | грунтовка ГФ-021 |  |
|  |  | лак ПФ-170 с алюминиевой пудрой, срок службы не менее 3 лет |  |
|  |  | Грунт HEMPADUR, эмаль HEMPATHANE, срок службы не менее 5 лет |  |
|  |  | другое (указать какое) |  |
| 4 | Внутреннее покрытие | без покрытия |  |
|  |  | композиция «Цинотан» |  |
|  |  | другое (указать какое) |  |
| 5 | Подогреватель | поверхность нагрева, м2 |  |
|  |  | Ду, мм |  |
| 6 | Дополнительные требования к конструкции |  |
| 7 | Количество, шт. |  |

| Заказчик | Опросный лист составил: |
| --- | --- |
| ____________________________________ | _____________________________________ |
| название организации | должность |
| ____________________________________ e-mail: ______________________________ телефон: ____________________________ факс: _______________________________ | __________________/___________________/ |
|  | Подпись Расшифровка подписи |
|  | «___ » ____________ 2016 г. |